Автодром «Автомобільного Мегаполіса НІКО» являє собою набір перешкод різного рівня складності.

Ролики.

Що це в умовах звичайної поїздки?

Якщо вам доведеться їхати по снігу або бруду, саме час застосувати систему під'єднуючого повного приводу або повного приводу.

У разі автомобіля, оснащеного системою постійного повного приводу ніяких додаткових дій від водія, не потрібно. При сильному снігопаді, буксировці причепа або інших обставин, що вимагають зниженої швидкості руху, виберіть в коробці передач знижену ступінь і при необхідності встановіть селектор роздаткової коробки в положення 4WDLow.

Не вмикайте надто низьку передачу, інакше накопичена автомобілем інерція буде втрачена. Уникайте підвищених оборотів двигуна, оскільки це може привести до зрива коліс в пробуксовку і до втрати зчеплення коліс з грунтом. Якщо під час руху по снігу або бруду ви відчуваєте, що колеса втрачають зчеплення з грунтом, зробіть кілька швидких рухів рульовим колесом вправо-вліво. Зазвичай це дозволяє колесам зачепитися за свіжі пласти снігу або бруду і уникнути застрявання автомобіля. Якщо зчеплення коліс з грунтом втрачено, зупиніть автомобіль. Подальша пробуксовка лише призведе до закапування вглиб. Ось чому так важливо зберігати поступальний рух автомобіля.

Що являє собою перешкода?

Заїзд на пандус з наявністю роликів імітує ситуацію, коли два або три колеса автомобіля стоять на дуже слизькій поверхні, наприклад, на льоду, і при цьому автомобіль повинен заїхати на підйом. Така ситуація можлива при в'їзді взимку в гараж, на мийку або старті в гору на зледенілому підйомі.

Вправа дозволяє відчути роботу і швидкодію систем управління повним приводом і роботу протибуксувальної системи автомобіля.

Конструкція дозволяє моделювати пробуксовку 1-го, 2-х, 3-х і 4-х колес.

Поперемінно закриваючи рухливі частини атракціону, демонструються можливості повного приводу автомобіля в комбінації з роботою протибуксувальної системи.

Бічний нахил (30˚).

Імітує рух по узгір'ю.

Що являє собою перешкода?

Вправа дозволяє оцінити стійкість до перекидання і геометричну прохідність автомобіля, кути в'їзду і з'їзду, а також роботу блокувань і роботу протибуксувальної системи автомобіля.

На даній перешкоді можливе виконання вправи - «діагональне вивішування» - це той випадок, коли на кожній осі по одному колесу виявляються висячими в повітрі.

Гірка (34˚).

Що це в умовах звичайної поїздки?

При підйомі на височину завжди рухайтеся по прямолінійній траєкторії.

Крім того, перед тим як піднятись на височину, не зайвим буде дізнатися, що являє собою її протилежна сторона.

При під'їзді до височини слід сильніше натиснути на педаль акселератора. По мірі наближення до вершини поступово відпускайте педаль акселератора.

Якщо автомобіль застряг на підйомі, необхідно спуститися назад по прямолінійній траєкторії, включивши передачу заднього ходу.

При з'їзді з височини на автомобілі з механічною коробкою передач завжди включайте найнижчу передачу.

Якщо ви спускаєтеся з ввімкненим понижуючим рядом роздаткової коробки, не натискайте педаль зчеплення і не давайте автомобілю рухатися накатом. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозного пошкодження зчеплення.

Використовуйте для уповільнення зубчасту передачу коробки передач і роздаткової коробки, а також компресію двигуна. Гальмівну систему застосовуйте тільки для корекції швидкості спуску.

ПРИМІТКА: Забороняється долати підйом під кутом до напрямку схилу. Якщо схил дуже великий, і ви сумніваєтеся, що ваших можливостей або можливостей вашого автомобіля достатньо, щоб піднятися на височину, краще не намагайтеся цього робити.

Що являє собою перешкода?

Перешкода дозволяє оцінити геометричну прохідність автомобіля, кути в'їзду, з'їзду і рампи, а також роботу системи допомоги: при зрушенні на підйомі, під час спуску, а також тягові можливості двигуна, зручність управління газом і гальмівної системи в складних умовах.

Рівень нахилу більше 30˚ градусів рідко зустрічається в реальній експлуатації і з цієї причини даний атракціон дозволяє оцінити вищевказані властивості автомобіля і його допоміжних систем в практично максимальних значеннях.

В зависимости от комплектации и допоборудования автомобиля возможны и другие варианты тестирования различных систем и механизмов, например: работу стояночного тормоза, а в случаях электрического тормоза, систему саморегулировки.

В залежності від комплектації і додаткового обладнання автомобіля можливі й інші варіанти тестування різних систем і механізмів, наприклад: роботу ручного гальма, а у випадках електричного гальма, систему саморегулювання.

Колоди.

Що являє собою перешкода?

Використовуємо режим «переповзання»: при «переповзанні» через колоди використовуйте нижчу передачу і понижуючий ряд в роздатковій коробці. Педаллю акселератора користуйтеся тільки при необхідності - буде краще, якщо автомобіль подолає перешкоду на холостих обертах двигуна.

Пам'ятайте, що оптимальна швидкість автомобіля для «повзання» по камінню становить 1,5 - 5 км/ год!

Тут імітується рух по гаті, дерев'яному мосту або по поверхні із сильними вібоїнами.

Вправа дозволяє оцінити геометричну прохідність автомобіля, кути в'їзду, з'їзду, рампи і дорожній просвіт. А також роботу і хід підвіски в складних дорожніх умовах.

У конструкцію даної перешкоди закладена можливість відчувати реальний кліренс автомобіля, його хиткість і особливості «комфорту» в салоні.

Каміння.

Використовуємо режим «повзання», аналогічний перешкоді «Колоди».

Не намагайтеся переїхати через великий камінь. Пам'ятайте, що автомобіль з дорожнім просвітом 25 см не зможе переїхати через камінь висотою 30 см!

Піднявшись на валун, скорегуйте напрямок руху рульовим колесом і повільно спустіться з валуна. Не лякайтеся, якщо почуєте скрегіт днища по камінню - захист днища і порогів прийме удар на себе.

Пам'ятайте, що оптимальна швидкість автомобіля для «повзання» по камінню становить 1,5 - 5 км/ год!

Дана перешкода передбачає можливість продемонструвати властивості автомобіля за наступними показниками: кліренс автомобіля, роботу системи протидії прослизанню колес при різних режимах повного приводу, роботу підвіски.

Пісок.

Що являє собою перешкода?

Спробуйте пересуватися по піску на підвищенному ряді роздаткової коробки.

В залежності від дорожніх умов, може знадобитися включення понижуючого ряду роздаткової коробки і вибір нижчих передач.

При маневруванні по можливості вибирайте максимальний радіус повороту. Спроба повернути на піску по малому радіусу може призвести до раптової зупинки і застряванню автомобіля. Дуже важливо зберегти поступальний рух автомобіля.

Глибина піску не перевищує 40 см, однак цього достатньо для того, щоб продемонструвати прохідність автомобіля з повним приводом і без нього.

Тут грає роль і вага автомобіля, і кліренс, і можливості приводу, а також характеристика двигуна і, звичайно ж, допоміжних систем.

Перекати.

Що це в умовах звичайної поїздки?

Для керування автомобіля по сильно пересіченій місцевості не потрібна висока швидкість і потужність.

Зазвичай автомобіль в режимі повного приводу і при включеній понижувальній ступені роздаткової коробки здатний долати перешкоди навіть на холостих обертах.

У разі автомобіля з механічною коробкою найкраще плавно відпустити педаль зчеплення і дозволити автомобілю самому подолати перешкоду на найнижчій передачі.

Що являє собою перешкода?

Перекати дозволяють продемонструвати стійкість до хиткості автомобіля, роботу підвіски, оцінити геометричну прохідність автомобіля.

При певних умовах можливий варіант діагонального вивішування колес. Тут є можливість реально оцінити різницю в компонуванні і різновиди кузова автомобіля: рама, комбінована рама, універсал, хетчбек, седан.

Особливість цієї перешкоди в тому, що висоту перекату можна міняти - це дозволить оцінити можливості автомобіля у більшому діапазоні. Також це дає можливість використовувати перешкоду як для автомобілів з підвищеною прохідністю, так і легкових автомобілів.

Душ.

Що являє собою перешкода?

Застосовується для демонстрації спрацьовування системи автоматичного включення склоочисників і зміни режиму роботи в залежності від інтенсивності потоку води (дощу).

Після проходження авто під душем, за умови спеціальної обробки кузова, добре демонструється ефект «гусячої шкіри», - коли краплі стікають з автомобіля, не залишаючи слідів.

«Лежачі» полицейські.

Що являє собою перешкода?

Сегодня - это одно из самых распространённых препятствий при движении по городу. Поэтому этот участок трассы позволит оценить свойства подвески в ее повседневных проявлениях.

Сьогодні - це одне з найпоширеніших перешкод під час руху по місту. Тому ця ділянка траси дозволить оцінити властивості підвіски в її повсякденних проявах.

Басейн (максимальна глибина 1200 мм).

Що являє собою перешкода?

Перешкода демонструє можливість автомобіля пройти водну перешкоду, наприклад - глибоку калюжу.

Рівень води в басейні регулюється, тому власники позашляховиків зможуть оцінити таку характеристику свого автомобіля, як рівень проходження броду, а власники седанів навчаться правильно проїжджати калюжі, щоб уникнути гідроудару

Поширені запитання.

### Чим система постійного повного приводу відрізняється від системи під'єднуючого повного приводу?

В системі постійного повного приводу застосовується міжосьовий диференціал. Він дозволяє переднім і заднім карданним валам обертатися з різною кутовою швидкістю. Завдяки цьому автомобіль можна постійно експлуатувати на твердих і сухих покриттях в режимі повного приводу. Що стосується системи під'єднуючого повного приводу, то в ній міжосьовий диференціал відсутній, і передній і задній карданні вали при підключенні повного приводу жорстко блокуються між собою. Ось чому в звичайних умовах експлуатація автомобіля повинна здійснюватися в режимі приводу на два провідних колеса, а режим приводу на всі чотири колеса слід використовувати тільки на пересіченій місцевості або на мокрих і слизьких покриттях.

### Чому не можна користуватися під'єднуючим повним приводом під час руху по твердому покриттю?

Система під'єднуючого повного приводу жорстко блокує між собою передній і задній карданні вали, не дозволяючи їм обертатися з різною кутовою швидкістю (цю функцію виконує міжосьовий диференціал). Проходження поворотів і тривала їзда на автомобілі в режимі повного приводу з твердим і сухим покриттям може викликати шум і вібрацію трансмісії. Підвищенні навантаження, що діють при цьому на трансмісію, здатні викликати її перегрівання і передчасний вихід з ладу.

### Чому під час відсутності розблокованого міжосьового диференціала трансмісія піддається підвищеним навантаженням, коли автомобіль виконує поворот?

Коли автомобіль виконує поворот, всі чотири колеса знаходяться на різній відстані від центру повороту і тому проходять різний шлях і обертаються з різною кутовою швидкістю. Якщо передній і задній карданні вали жорстко заблоковані один щодо одного, і автомобіль повертає на твердому і сухому покритті, то різниця кутових швидкостей обертання колес викликає підвищене навантаження на трансмісію. Коли під навантаженням одне з колес втрачає зчеплення з покриттям, це супроводжується ударом або вібрацією.

### Що являє собою режим 4WD Low?

4WD Low– це спеціальний режим, який застосовується, тільки коли потрібне додаткове зчеплення коліс з грунтом і максимальне тягове зусилля. В даному режимі передній і задній карданні вали жорстко заблоковані один щодо одного, і потік потужності надходить від двигуна до коліс через понижуючий ряд роздавальної коробки. При цьому відбувається збільшення тягового зусилля на колесах. Не рекомендується включати і вимикати режим 4WD Low, якщо швидкість автомобіля перевищує 3 - 5 км / год. Крім того, даний режим можна використовувати для експлуатації автомобіля в звичайних умовах.

### Чи можна вмикати режим 4WD Low на будь-якій швидкості?

Ні. На швидкості 3-5 км/год встановіть селектор коробки передач в положення Neutral (якщо автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач) або натисніть педаль зчеплення (якщо автомобіль обладнаний механічною коробкою передач). Під час руху автомобіля накатом зі швидкістю 3-5 км/год встановіть важіль роздаткової коробки в положення Low (знижуючий ряд), минаючи положення Neutral.

### Яка максимальна швидкість руху автомобіля у режимі 4WD Low?

### Швидкість руху автомобіля в даному режимі не повинна перевищувати 40 км/год.

### Чи можна включити режим 4WD Low на нерухомому автомобілі?

Вмикати або вимикати режим 4WD Low дозволяється і на нерухомому автомобілі, однак введення в зачеплення шестерні роздаткової коробки може бути пов'язано з деякими труднощами. Таким чином, для включення даного режиму може знадобитися кілька спроб. Найкращою умовою для цієї операції є рух автомобіля зі швидкістю 3-5 км/год. Не рекомендується здійснювати спроби ввімкнути або вимкнути режим 4WD Low, якщо швидкість автомобіля перевищує 3-5 км/год.

Рекомендації по проведенню тест-драйву на Автодромі.

Під час руху по Автодрому, а також пересіченій місцевості, завжди включайте режим повного приводу, якщо ви очікуєте, що дорожні умови можуть вимагати додаткового зчеплення колес з грунтом.

Ввімкнути повний привід на автомобілі, що застряг буде складніше. Під час руху дивіться на ділянку дороги перед автомобілем, постійно переводячи погляд вправо і вліво. Якщо ви будете стежити тільки за тим, що знаходиться перед лівим колесом, то ризикуєте не вслідкувати за правим.

Крім того, не рекомендується при спостереженні за дорогою висовуватися з вікна.

Багато фахівців рекомендують під час керування автомобілем в умовах бездоріжжя не охоплювати кермове колесо великими пальцями. В іншому випадку, при різкому повороті кермового колеса (викликаному, наприклад, раптовим зісковзуванням колеса з каміння) його спиці можуть травмувати ваші пальці.

Жодна система безпеки не може протидіяти законам фізики або невірній поведінці водія. Завжди вибирайте той стиль керування, який відповідає погодним умовам і стану доріг.