Автодром «Автомобильного Мегаполиса НИКО» представляет собой набор препятствий разного уровня сложности.

Ролики.

Что это в условиях обычной поездки?

Если вам предстоит поездка по снегу или грязи, самое время применить систему подключаемого полного привода или полного привода.

В случае автомобиля, оснащенного системой постоянного полного привода никаких дополнительных действий от водителя, не требуется. При сильном снегопаде, буксировке прицепа или других обстоятельствах, требующих пониженной скорости движения, выберите в коробке передач пониженную ступень и при необходимости установите селектор раздаточной коробки в положение 4WDLow.

Не включайте слишком низкую передачу, иначе накопленная автомобилем инерция будет потеряна. Избегайте повышенных оборотов двигателя, поскольку это может привести к срыву колес в пробуксовку и к потере сцепления колес с грунтом. Если при движении по снегу или грязи вы чувствуете, что колеса теряют сцепление с грунтом, сделайте несколько быстрых движений рулевым колесом вправо-влево. Обычно это позволяет колесам зацепиться за свежие пласты снега или грязи и предотвратит застревание автомобиля. Если сцепление колес с грунтом утрачено, остановите автомобиль. Дальнейшая пробуксовка лишь приведет к закапыванию вглубь. Вот почему так важно сохранять поступательное движение автомобиля.

Что представляет собой препятствие?

Заезд на пандус с наличием роликов имитирует ситуацию, когда два или три колеса автомобиля стоят на очень скользкой поверхности, например, на льду, и при этом автомобиль должен заехать на подъём. Такая ситуация возможна при въезде зимой в гараж, на мойку или старте в гору на обледенелом подъеме.

Упражнение позволяет почувствовать работу и быстродействие систем управления полным приводом и работу противобуксовочной системы автомобиля.

Конструкция позволяет моделировать пробуксовку 1-го, 2-х, 3-х и 4-х колес.

Попеременно закрывая подвижные части аттракциона, демонстрируются возможности полного привода автомобиля в комбинации с работой противобуксовочной системы.

Боковой уклон (30˚).

Имитирует движение по косогору.

Что представляет собой препятствие?

Упражнение позволяет оценить стойкость к опрокидыванию и геометрическую проходимость автомобиля, углы въезда и съезда, а также работу блокировок и работу противобуксовочной системы автомобиля.

На данном препятствии возможно выполнение упражнения - «диагональное вывешивание» – это тот случай, когда на каждой оси по одному колесу оказываются висящими в воздухе.

Горка (34˚).

Что это в условиях обычной поездки?

При подъеме на возвышенность всегда двигайтесь по прямолинейной траектории.

Кроме того, перед тем как взобраться на возвышенность, не лишним будет узнать, что представляет собой ее противоположная сторона.

При подъезде к возвышенности следует посильнее нажать на педаль акселератора. По мере приближения к вершине постепенно отпускайте педаль акселератора.

Если автомобиль застрял на подъеме, необходимо спуститься назад по прямолинейной траектории, включив передачу заднего хода.

При съезде с возвышенности на автомобиле с механической коробкой передач всегда включайте самую низкую передачу.

Если вы спускаетесь с включенным понижающим рядом раздаточной коробки, не выжимайте педаль сцепления и не давайте автомобилю двигаться накатом. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению сцепления.

Используйте для замедления зубчатую передачу коробки передач и раздаточной коробки, а также компрессию двигателя. Тормозную систему применяйте только для коррекции скорости спуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается преодолевать подъем под углом к направлению уклона. Если уклон очень велик, и вы сомневаетесь, что ваших возможностей или возможностей вашего автомобиля достаточно, чтобы подняться на возвышенность, лучше не пытайтесь этого делать.

Что представляет собой препятствие?

Препятствие позволяет оценить геометрическую проходимость автомобиля, углы въезда, съезда и рампы, а также работу системы помощи: при трогании на подъёме, при спуске, а также тяговые возможности двигателя, удобство управления газом и тормозом в сложных условиях.

Уровень уклона более 30˚ градусов редко встречается в реальной эксплуатации и по этой причине данный аттракцион позволяет оценить вышеуказанные свойства автомобиля и его вспомогательных систем в практически максимальных значениях.

В зависимости от комплектации и допоборудования автомобиля возможны и другие варианты тестирования различных систем и механизмов, например: работу стояночного тормоза, а в случаях электрического тормоза, систему саморегулировки.

Бревна.

Что представляет собой препятствие?

Используем режим «переползания»: при «переползании» через бревна используйте низшую передачу и понижающий ряд в раздаточной коробке. Педалью акселератора пользуйтесь только при необходимости – будет лучше, если автомобиль преодолеет препятствие на холостых оборотах двигателя.

Помните, что оптимальная скорость автомобиля для «ползания» по камням составляет 1,5 – 5 км/ч!

Здесь имитируется движение по гати, деревянному мосту или сильно ухабистой поверхности.

Упражнение позволяет оценить геометрическую проходимость автомобиля, углы въезда, съезда, рампы и дорожный просвет. А также работу и ход подвески в сложных дорожных условиях.

В конструкцию данного препятствия заложена возможность испытывать реальный клиренс автомобиля, его валкость и особенности «комфорта» в салоне.

Камни.

Используем режим «ползания», аналогичный препятствию «Бревна».

Не пытайтесь переехать через большой камень. Помните, что автомобиль с дорожным просветом 25 см не сможет переехать через камень высотой 30 см!

Взобравшись на валун, скорректируйте направление движения рулевым колесом и медленно спуститесь с валуна. Не пугайтесь, если услышите скрежет днища по камню - защита днища и порогов примет удар на себя.

Помните, что оптимальная скорость автомобиля для «ползания» по камням составляет 1,5 – 5 км/ч!

Данное препятствие предусматривает возможность продемонстрировать свойства автомобиля по следующим показателям: клиренс автомобиля, работу системы противодействия проскальзыванию колес при различных режимах полного привода, работу подвески.

Песок.

Что представляет собой препятствие?

Попробуйте передвигаться по песку на повышающем ряду раздаточной коробки.

В зависимости от дорожных условий, может потребоваться включение понижающего ряда раздаточной коробки и выбор низших передач.

При маневрировании по возможности выбирайте максимальный радиус поворота. Попытка повернуть на песке по малому радиусу может привести к внезапной остановке и застреванию автомобиля. Очень важно сохранять поступательное движение автомобиля.

Глубина песка не превышает 40 см, однако этого достаточно для того, чтобы продемонстрировать проходимость автомобиля с полным приводом и без него.

Здесь играет роль и вес автомобиля, и клиренс, и возможности привода, а также характеристика двигателя и, конечно же,  вспомогательных систем.

Перекаты.

Что это в условиях обычной поездки?

Для вождения автомобиля по сильно пересеченной местности не требуется высокая скорость и мощность.

Обычно автомобиль в режиме полного привода и при включенной понижающей ступени раздаточной коробки способен преодолевать препятствия даже на холостых оборотах.

В случае автомобиля с механической коробкой лучше всего плавно отпустить педаль сцепления и позволить автомобилю самому преодолеть препятствие на самой низкой передаче.

Что представляет собой препятствие?

Перекаты позволяют продемонстрировать стойкость к валкости автомобиля, работу подвески, оценить геометрическую проходимость автомобиля.

При определённых условиях возможен вариант диагонального вывешивания колес. Здесь есть возможность реально оценить разницу в компоновке и разновидности кузова автомобиля: рама, комбинированная рама, универсал, хетчбек, седан.

Особенность этого препятствия в том, что высоту переката можно менять – это позволит оценить возможности автомобиля в бОльшем диапазоне. Также это дает возможность использовать препятствие как для автомобилей с повышенной проходимостью, так и легковых автомобилей.

Душ.

Что представляет собой препятствие?

Применяется для демонстрации срабатывания системы автоматического включения стеклоочистителей и изменения режима работы в зависимости от интенсивности потока воды (дождя).

После прохождения авто под душем, при условии специальной обработки кузова, хорошо демонстрируется эффект «гусиной кожи»,- когда капли стекают с автомобиля, не оставляя следов.

«Лежачие» полицейские.

Что представляет собой препятствие?

Сегодня - это одно из самых распространённых препятствий при движении по городу. Поэтому этот участок трассы позволит оценить свойства подвески в ее повседневных проявлениях.

Бассейн (максимальная глубина 1200 мм).

Что представляет собой препятствие?

Препятствие показывает возможность автомобиля пройти водную преграду, например -  глубокую лужу.

Уровень воды в бассейне регулируется, поэтому владельцы внедорожников смогут оценить такую характеристику своего автомобиля, как уровень прохождения брода, а владельцы седанов научаться правильно проезжать лужи, дабы избежать гидроудара.

Часто задаваемые вопросы.

### Чем система постоянного полного привода отличается от системы подключаемого полного привода?

В системе постоянного полного привода применяется межосевой дифференциал. Он позволяет переднему и заднему карданным валам вращаться с разной угловой скоростью. Благодаря этому автомобиль можно постоянно эксплуатировать на твердых и сухих покрытиях в режиме полного привода. Что касается системы подключаемого полного привода, то в ней межосевой дифференциал отсутствует, и передний и задний карданные валы при подключении полного привода жестко блокируются между собой. Вот почему в обычных условиях эксплуатация автомобиля должна осуществляться в режиме привода на два ведущих колеса, а режим привода на все четыре колеса следует использовать только на пересеченной местности или на мокрых и скользких покрытиях.

### Почему нельзя пользоваться подключаемым полным приводом при движении по твердому покрытию?

Система подключаемого полного привода жестко блокирует между собой передний и задний карданные валы, не позволяя им вращаться с разной угловой скоростью (эту функцию выполняет межосевой дифференциал). Прохождение поворотов и продолжительная езда на автомобиле в режиме полного привода по твердым и сухим покрытиям может вызвать шум и вибрацию трансмиссии. Действующие при этом на трансмиссию повышенные нагрузки способны вызвать ее перегрев и преждевременный выход из строя.

### Почему в отсутствие разблокированного межосевого дифференциала трансмиссия подвергается повышенным нагрузкам, когда автомобиль выполняет поворот?

Когда автомобиль выполняет поворот, все четыре колеса находятся на разном расстоянии от центра поворота и потому проходят разный путь и вращаются с разной угловой скоростью. Если передний и задний карданные валы жестко заблокированы друг относительно друга, и автомобиль поворачивает на твердом и сухом покрытии, то разница угловых скоростей вращения колес вызывает повышенную нагрузку на трансмиссию. Когда под нагрузкой одно из колес утрачивает сцепление с покрытием, это сопровождается ударом или вибрацией.

### Что представляет собой режим 4WD Low?

4WD Low– это специальный режим, который применяется, только когда требуется дополнительное сцепление колес с грунтом и максимальное тяговое усилие. В данном режиме передний и задний карданные валы жестко заблокированы друг относительно друга, и поток мощности поступает от двигателя к колесам через понижающий ряд раздаточной коробки. При этом происходит увеличение тягового усилия на колесах. Не рекомендуется включать и выключать режим 4WD Low, если скорость автомобиля превышает 3 - 5 км/ч. Кроме того, данный режим нельзя использовать для эксплуатации автомобиля в обычных условиях.

### Можно ли включать режим 4WD Low на любой скорости?

Нет. На скорости 3 - 5 км/ч установите селектор коробки передач в положение Neutral (если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач) или выжмите педель сцепления (если автомобиль оборудован механической коробкой передач). Во время движения автомобиля накатом со скоростью 3 - 5 км/ч установите рычаг раздаточной коробки в положение Low (понижающий ряд), минуя положение Neutral.

### Какова максимальная скорость движения автомобиля в режиме 4WD Low?

Скорость движения автомобиля в данном режиме не должна превышать 40 км/ч.

### Можно ли включить режим 4WD Low на неподвижном автомобиле?

Включать или выключать режим 4WD Low разрешается и на неподвижном автомобиле, однако введение в зацепление шестерен раздаточной коробки может быть связано с некоторыми трудностями. Таким образом, для включения данного режима может потребоваться несколько попыток. Наиболее предпочтительным условием для этой операции является движение автомобиля со скоростью 3 - 5 км/ч. Не рекомендуется предпринимать попытки включить или выключить режим 4WD Low, если скорость автомобиля превышает 3 - 5 км/ч.

Рекомендации по проведению тест-драйва на Автодроме.

При движении по Автодрому, а также пересеченной местности, всегда включайте режим полного привода, если вы ожидаете, что дорожные условия могут потребовать дополнительного сцепления колес с грунтом.

Включить полный привод на застрявшем автомобиле будет сложнее. Во время движения смотрите на участок дороги перед автомобилем, постоянно переводя взгляд вправо и влево. Если вы будете следить только за тем, что находится перед левым колесом, то рискуете не уследить за правым.

Кроме того, не рекомендуется при наблюдении за дорогой высовываться из окна.

Многие специалисты рекомендуют при вождении автомобиля в условиях бездорожья не обхватывать рулевое колесо большими пальцами. В противном случае, при резком повороте рулевого колеса (вызванном, например, внезапным соскальзыванием колеса с камня) его спицы могут травмировать ваши пальцы.

Ни одна система безопасности не может противодействовать законам физики или неверному поведению водителя. Всегда выбирайте тот стиль вождения, который соответствует погодным условиям и состоянию дорог.